Fiche technique Au plaisir:

Temps d'installation:		40 min avant marquage, 10 min après marquage.

Temps de désinstallation:	10 min

Durée du numéro:			8 min

Espace technique minimum:

-	En intérieur ou extérieur (sauf en cas de pluie et humidité)

-	Surface technique: ouverture 6 mètres, fermeture 5 mètres, hauteur  5,50 	mètres.

-	Sol propre ,droit, sec, plat et régulier

-	Spectacle frontal, semi-circulaire, circulaire selon plateau.

Lumière et audio :

-	En intérieur ou de nuit, lumière à fournir par la structure accueillante, puis 	besoin d’un temps de réglage lumière avec un technicien interne à la 	structure.

- Matériel son à fournir par la structure accueillante. Musique disponible sur plusieurs supports.

Installation du mât chinois:

- Fixation des haubans, en quatre point en carré de préférence, ou éventuellement en triangle de trois points équidistants:

1/ Soit fixés par des points d’accroches (lestes à fournir) pouvant supporter 500kgs minimum (plots en béton, cuves d’eau).

2/ Soit fixés par des points d’encrage au sol pouvant supporter 300kgs minimum (Poteaux électriques, arbres, portails, fixations homologuées).

3/ Soit par implantation dans le sol grâce à des pinces de 1 mètre environ (vérification des sous-sols au préalable par la structure accueillante).

Besoins spécifiques:

- Espace d'échauffement intérieur.

Référent Cirque Pépin: Camille VAUTRIN 06.88.68.21.50